## Slide 1: Защита лабораторной работы №3

## Slide 2: Цель лабораторной работы
Познакомится с принципами планирования локальной сети организации.

## Slide 3: Задание лабораторной работы
Используя графический редактор (например, Dia), требуется повторить схемы L1, L2, L3, а также сопутствующие им таблицы VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования планируемой сети.
Рассмотренный выше пример планирования адресного пространства сети базируется на разбиении сети 10.128.0.0/16 на соответствующие подсети. Требуется сделать аналогичный план адресного пространства для сетей 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16 с соответствующими схемами сети и сопутствующими таблицами VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования.
При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании (см. раздел 2.5).

## Slide 4: Физические устройства сети с номерами портов (Layer 1)

## Slide 5: Схема VLAN сети (Layer 2)

## Slide 6: Схема маршрутизации сети (Layer 3)

## Slide 7: Характеристика сети 172.16.0.0/12
Характеристики | Значение в 10 | Значение в 2
Адрес сети Маска Префикс Broadcast-адрес Число подсетей Число доступных подсетей Диапазон адресов узлов: Минимальный адрес узла Максимальный адрес узла | 172.16.0.0 255.240.0.0 172.16.0.0 10.128.255.255 2²⁰=1048576 2²⁰-2=1048574 172.16.0.1 172.31.255.254 | 10101100. 00010000.00000000. 00000000 11111111.11110000. 00000000. 00000000 00001010. 10000000.00000000. 00000000 10101100. 00011111. 11111111.11111111 10101100. 00010000.00000000. 00000001 10101100.00011111. 11111111.111111110

## Slide 8: Таблица IP
IP-адреса | Примечание | VLAN
172.16.0.0/12 | Вся сеть | 
172.16.0.0/24 | Серверная ферма | 3
172.16.0.1 | Шлюз | 
172.16.0.2 | Web | 
172.16.0.3 | File | 
172.16.0.4 | Mail | 
172.16.0.5 | Dns | 
172.16.0.6-172.16.0.254 | Зарезервировано | 
172.16.1.0/24 | Управление | 2
172.16.1.1 | Шлюз | 
172.16.1.2 | msk-donskaya-vmshutenko-sw-1 | 
172.16.1.3 | msk-donskaya-vmshutenko-sw-2 | 
172.16.1.4 | msk-donskaya-vmshutenko-sw-3 | 
172.16.1.5 | msk-donskaya-vmshutenko-sw-4 | 
172.16.1.6 | msk-pavlovskaya-vmshutenko-sw-1 | 
172.16.1.7-172.16.1.254 | Зарезервировано | 
172.16.2.0/24 | Сеть Point-to-Point | 
172.16.2.1 | Шлюз | 
172.16.2.2-172.16.2.254 | Зарезервировано | 
172.16.3.0/24 | Дисплейные классы (ДК) | 101
172.16.3.1 | Шлюз | 
172.16.3.2-172.16.3.254 | Пул для пользователя | 
172.16.4.0/24 | Кафедры (К) | 102
172.16.4.1 | Шлюз | 
172.16.4.2-172.16.4.254 | Пул для пользователя | 
172.16.5.0/24 | Администрация (А) | 103
172.16.5.1 | Шлюз | 
172.16.5.2-172.16.5.254 | Пул для пользователя | 
172.16.6.0/24 | Другие пользователи (Д) | 104
172.16.6.1 | Шлюз | 
172.16.6.2-172.16.6.254 | Пул для пользователя | 

## Slide 9: Схема маршрутизации сети 172.16.0.0/12 (Layer 3)

## Slide 10: Таблица IP
IP-адреса | Примечание | VLAN
192.168.0.0/12 | Вся сеть | 
192.168.0.0/24 | Серверная ферма | 3
192.168.0.1 | Шлюз | 
192.168.0.2 | Web | 
192.168.0.3 | File | 
192.168.0.4 | Mail | 
192.168.0.5 | Dns | 
192.168.0.6-192.168.0.254 | Зарезервировано | 
192.168.1.0/24 | Управление | 2
192.168.1.1 | Шлюз | 
192.168.1.2 | msk-donskaya-vmshutenko-sw-1 | 
192.168.1.3 | msk-donskaya-vmshutenko-sw-2 | 
192.168.1.4 | msk-donskaya-vmshutenko-sw-3 | 
192.168.1.5 | msk-donskaya-vmshutenko-sw-4 | 
192.168.1.6 | msk-pavlovskaya-vmshutenko-sw-1 | 
192.168.1.7-192.168.1.254 | Зарезервировано | 
192.168.2.0/24 | Сеть Point-to-Point | 
192.168.2.1 | Шлюз | 
192.168.2.2-192.168.2.254 | Зарезервировано | 
192.168.3.0/24 | Дисплейные классы (ДК) | 101
192.168.3.1 | Шлюз | 
192.168.3.2-192.168.3.254 | Пул для пользователя | 
192.168.4.0/24 | Кафедры (К) | 102
192.168.4.1 | Шлюз | 
192.168.4.2-192.168.4.254 | Пул для пользователя | 
192.168.5.0/24 | Администрация (А) | 103
192.168.5.1 | Шлюз | 
192.168.5.2-192.168.5.254 | Пул для пользователя | 
192.168.6.0/24 | Другие пользователи (Д) | 104
192.168.6.1 | Шлюз | 
192.1686.2-192.168.6.254 | Пул для пользователя | 

## Slide 11: Схема маршрутизации сети 192.168.0.0/12 (Layer 3)

## Slide 12: Итоги выполнения работы
Используя графический редактор повторила схемы L1, L2, L3, а также сопутствующие им таблицы VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования планируемой сети.
Сделала аналогичный план адресного пространства для сетей 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16 с соответствующими схемами сети и сопутствующими таблицами VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования.
При выполнении работы необходимо было учитывать соглашение об именовании (см. раздел 2.5).

## Slide 13: Вывод
Я познакомилась с принципами планирования локальной сети организации